## Slide 1: Création d’un réseau générique et dynamique : SmartDevCom
Tuteur : Michel CHEMINAT
Référent : Christian LAFOREST
Présenté par :
PIERRE Cyrille
IMPERY Thomas

## Slide 2: Introduction
Spécialisation d’un protocole existant : IP
Plusieurs domaines : Embarqué, réseau, électronique, logiciel
Comment créer un réseau intelligent et dynamique?
1

## Slide 3: Plan
Présentation de la domotique
Description du projet
Conception
2

## Slide 4: 1 – Présentation de la domotique
3

## Slide 5: 1 - L’intelligence des objets
Objet connecté : Extension d’Internet aux objets physiques
I - Présentation de la domotique
4
Carte de développement
Support de communication
Actionneur ou capteur

## Slide 6: 2 – Les supports de communications
 | Bluetooth | Wifi | BLE | NFC | Zigbee / Z-wave
Portée (m) | 30 | 50 | 10 | 0.2 | 40
Débit moyen | 2.1 Mbit/s | 200 Mbit/s | 1 Mbit/s | 424 Kbit/s | 200 Kbit/s
Consommation | 150 mA | 150 mA | 20 mA | 15 mA | 30 mA
Topologie | Etoile | Etoile | Etoile | P2P | Etoile, Arbre, Mesh
5
Protocoles énergivores
Protocoles peu énergivores
I - Présentation de la domotique

## Slide 7
6
Réseau étoile :
Simple
Peu dynamique
Peu robuste
Réseau meshé :
Complexe
Dynamique
Robuste
3 – Les différentes topologies
I - Présentation de la domotique

## Slide 8: 4 – La centralisation de l’intelligence
Besoin de créer une intelligence : Jarvis
Les scénarios intelligents : Lecture d’un film
Anticipation des requêtes de l’utilisateur
7
Choix du film
Choix du volume
Fermeture des stores
Extinction de la lumière
Allumage d’une lumière tamisée
Passage du téléphone en mode avion
I - Présentation de la domotique

## Slide 9: 5 - Problématique
8
A
B
C
D
E
Z
I - Présentation de la domotique

## Slide 10: 2 – Description du projet
2

## Slide 11: II – Description du projet 1 – Présentation du réseau virtuel
Beaucoup de technologies de communications
Objectifs :
Indépendant du support de communication
Dynamique
Générique
Création du réseau virtuel

## Slide 12: II – Description du projet 2 – Communication dans un support
A
B
F
C
E
D
Transport des messages géré par le protocole bas niveau
Vision identique des topologies en étoile ou maillées
Émetteur
Récepteur

## Slide 13: II – Description du projet 3 – Communication multi-support
Problème :
Comment lier les différents supports de communication ?
Création du protocole VIP
Caractéristiques :
Imitation du protocole IP
Transport indépendant du support de communication
Adressage unique pour chaque objet

## Slide 14: II – Description du projet 4 – L'adressage VIP
af:b6:23
Adresse de réseau
Adresse d'objet
Adresse de sous-réseau
Adresses particulières :
xx:xx:ff adresse de broadcast du sous-réseau xx:xx
xx:ff:ff adresse de broadcast du réseau xx
ff:ff:ff adresse de broadcast global
xx:xx:00 adresse du sous-réseau xx:xx
xx:00:00 adresse de broadcast global
00:00:00 adresse du réseau virtuelle

## Slide 15: II – Description du projet 5 – Le routage
B
C
A
Passerelle
Support 1
Support 2
Comment lier les
différents support ?
Le routage
23:a4:18
23:a4:56
23:cc:02
23:cc:35
Adresse | Passerelle | Interface
23:a4:00 | 00:00:00 | support 1
00:00:00 | 23:a4:56 | support 1
Objet A
23:cc:00 | 00:00:00 | support 2
23:a4:00 | 00:00:00 | support 1
00:00:00 | xx:xx:xx | support 2
Objet B
Objet C
23:cc:00 | 00:00:00 | support 2
00:00:00 | 23:cc:02 | support 2

## Slide 16: II – Description du projet 6 – Exemple de message entre voisins
B
E
D
C
F
G
I
J
01:22:1a
01:22:17
01:22:14
01:22:28
01:33:01
01:33:c4
01:27:11
01:27:34
01:27:b8
01:33:0b
Émetteur
Récepteur
Table de routage de l'objet D :
Adresse | Passerelle | Support
01:22:00 | 00:00:00 | bleu
00:00:00 | 01:22:28 | bleu
Table de routage de l'objet E :
Adresse | Passerelle | Support
01:22:00 | 00:00:00 | bleu
01:33:00 | 00:00:00 | rouge
00:00:00 | 01:33:c4 | rouge
Table de routage de l'objet G :
Adresse | Passerelle | Support
01:33:00 | 00:00:00 | rouge
01:27:00 | 00:00:00 | vert
00:00:00 | 01:33:01 | rouge

## Slide 17: II – Description du projet 8 – Exemple de requêtes VARP
A
B
C
D
195.1.3.2
01:6b:7a
195.1.3.21
01:6b:55
195.1.3.19
01:6b:42
195.1.3.4
01:6b:0d
A : Qui est 195.1.3.21 ?
B : je suis 195.1.3.21, 01:6b:55
C : Qui est 01:6b:ff ?
A : je suis 195.1.3.2, 01:6b:7a
B : je suis 195.1.3.21, 01:6b:55
D : je suis 195.1.3.4, 01:6b:0d

## Slide 18: II – Description du projet 9 – Le protocole de haut niveau
Description globale d'un objet connecté sur le réseau.
Le protocole SDCP
Requêtes définits dans le protocole :
Demande de la liste des capteurs
Demande de la liste des actionneurs
Demande de la liste des actions
Demande du prototype d'une action
Exécution d'une action
types d'actions ?

## Slide 19: II – Description du projet 10 – Les types d'actions
Contraintes :
Décrire tout type d'actions
Être le plus précis possible
Gérer les actions inconnues
Création d'un arbre de type
Avantage :
Informations assez précise sur les actions inconnues
Ambiance
  Action visuelle
    ...
  Action kinestésique
  Action auditive
Sécurité
Multimédia
  Audio
  Vidéo
Electroménager
  Alimentaire
Accessibilité (humain)
  Déplacement
  Ouverture de porte
  Localisation
Entretien

## Slide 20: 3 – Conception
2

## Slide 21: Introduction
Spécialisation d’un protocole existant : IP
Plusieurs domaines : Embarqué, réseau, électronique, logiciel
Comment créer un réseau intelligent et dynamique?
Sous titres
2

## Slide 22: Introduction
Spécialisation d’un protocole existant : IP
Plusieurs domaines : Embarqué, réseau, électronique, logiciel
Comment créer un réseau intelligent et dynamique?
Sous titres
2